## Slide 1: WF on NR-RACH preamble format for short sequence
ZTE
3GPP TSG RAN WG1 Ad Hoc Meeting
HangZhou, China 15th – 19th March 2017
Agenda: 7.1.1.4.1
R1-1709767

## Slide 2: Proposal on premble formats for L = 139 or 127 &SCS=15KHz
Format | L | SCS(kHz) | BW (MHz) | N_OS | N_RP | T_SEQ (Ts) | T_CP (Ts) | T_GP (Ts) | Use case
S15-1 |  | 15 | 2.16 | 1 | 1 | 2048 | 1104 | 944 | 
S15-2 |  | 15 | 2.16 | 2 | 1 | 2*2048 | 1104 | 944 | 
S15-4 |  | 15 | 2.16 | 4 | 1 | 4*2048 | 1104 | 944 | 
S15-8 |  | 15 | 2.16 | 8 | 1 | 8*2048 | 1104 | 944 | 
S15-13 |  | 15 | 2.16 | 13 | 1 | 13*2048 | 2128 | 1968 | 
S15-14 |  | 15 | 2.16 | 14 | 1 | 14*2048 | 1104 | 944 | 
Note:
Below 6GHz;
Ts = 1/(30720) ms;
Delay spread is about 5us
Coverage derived from CP&GP is about 4.6 km except S15-13
Notes: UMA path loss: LOS about 5.7KM; NLOS about 254m (T_seq=2048Ts)

## Slide 3: Proposal on premble formats for L = 139 or 127 &SCS=30KHz
Format | L | SCS(kHz) | BW (MHz) | N_OS | N_RP | T_SEQ (Ts) | T_CP (Ts) | T_GP (Ts) | Use case
S30-1 |  | 30 | 4.32 | 1 | 1 | 1024 | 592 | 432 | 
S30-2 |  | 30 | 4.32 | 2 | 1 | 2*1024 | 592 | 432 | 
S30-4 |  | 30 | 4.32 | 4 | 1 | 4*1024 | 592 | 432 | 
S30-8 |  | 30 | 4.32 | 8 | 1 | 8*1024 | 592 | 432 | 
S30-13 |  | 30 | 4.32 | 13 | 1 | 13*1024 | 1104 | 944 | 
S30-14 |  | 30 | 4.32 | 14 | 1 | 14*1024 | 592 | 432 | 
Note:
Below 6GHz;
Ts = 1/(30720) ms;
Delay spread is about 5us
Coverage derived from CP&GP is about 2.1 km except S30-13

## Slide 4: Proposal on premble formats for L = 139 or 127 &SCS=60KHz
Format | L | SCS(kHz) | BW (MHz) | N_OS | N_RP | T_SEQ (Ts) | T_CP (Ts) | T_GP (Ts) | Use case
S60-1 |  | 60 | 8.64 | 1 | 1 | 512 | 272 | 240 | 
S60-2 |  | 60 | 8.64 | 2 | 1 | 2*512 | 272 | 240 | 
S60-4 |  | 60 | 8.64 | 4 | 1 | 4*512 | 272 | 240 | 
S60-8 |  | 60 | 8.64 | 8 | 1 | 8*512 | 272 | 240 | 
S60-13 |  | 60 | 8.64 | 13 | 1 | 13*512 | 528 | 496 | 
S60-14 |  | 60 | 8.64 | 14 | 1 | 14*512 | 272 | 240 | 
Above 6GHz;
Ts = 1/(30720) ms; can also *4;
Delay spread is about 1us
Coverage derived from CP&GP is about 1.17km except S60-13
Notes: UMA path loss: LOS about 3.6KM; NLOS about 201m (T_seq=512Ts)

## Slide 5: Proposal on premble formats for L = 139 or 127 &SCS=120KHz
Format | L | SCS(kHz) | BW (MHz) | N_OS | N_RP | T_SEQ (Ts) | T_CP (Ts) | T_GP (Ts) | Use case
S120-1 |  | 120 | 17.28 | 1 | 1 | 256 | 136 | 120 | 
S120-2 |  | 120 | 17.28 | 2 | 1 | 2*256 | 136 | 120 | 
S120-4 |  | 120 | 17.28 | 4 | 1 | 4*256 | 136 | 120 | 
S120-8 |  | 120 | 17.28 | 8 | 1 | 8*256 | 136 | 120 | 
S120-13 |  | 120 | 17.28 | 13 | 1 | 13*256 | 264 | 248 | 
S120-14 |  | 120 | 17.28 | 14 | 1 | 14*256 | 136 | 120 | 
Above 6GHz;
Ts = 1/(30720) ms; can also *4;
Delay spread is about 0.5us;
Coverage derived from CP&GP is about 0.6km except S120-13
Notes: UMA path loss: LOS about 2.7KM; NLOS about 172m (T_Seq=256Ts)