## Slide 1: Observations on network traffic data statistics
Huawei, HiSilicon
R1-1613308
3GPP TSG-RAN WG1 #87
Reno, USA, 14th – 18th November 2016
Agenda item 7.1.5.1

## Slide 2: Observations
Chart: CDF of PDCP packets (bytes), DL
| 63 | 223 | 991 | 1439 | 1504
Network1 | 0.05162 | 0.11579 | 0.14929 | 0.21641 | 1
Network2 | 0.091952 | 0.16561 | 0.21517 | 0.44155 | 1
Network3 | 0.10216 | 0.19068 | 0.23934 | 0.43605 | 1
Network4 | 0.10653 | 0.18017 | 0.23215 | 0.65868 | 1
Network5 | 0.13923 | 0.2256 | 0.27864 | 0.36878 | 1
Network6 | 0.0931 | 0.2159 | 0.2986 | 0.4462 | 1
Network7 | 0.24537 | 0.36996 | 0.45972 | 0.74232 | 1
Chart: CDF of PDCP packets (bytes), UL
| 63 | 223 | 991 | 1439 | 1504
Network1 | 0.73162 | 0.91091 | 0.94755 | 0.97618 | 1
Network2 | 0.63927 | 0.87752 | 0.93289 | 0.96973 | 1
Network3 | 0.50659 | 0.91433 | 0.95885 | 0.97747 | 1
Network4 | 0.58032 | 0.84032 | 0.94792 | 0.97977 | 1
Network5 | 0.60988 | 0.85121 | 0.92998 | 0.97704 | 1
Network6 | 0.6062 | 0.8884 | 0.9579 | 0.9832 | 1
Network7 | 0.73359 | 0.88703 | 0.96541 | 0.98934 | 1
For traffic data collected from network, it is observed that
  Around 10 – 25 % of DL PDCP packets are less than 63 bytes
  Around 50 – 73 % of UL PDCP packets are less than 63 bytes